Table 1: Solution quality

|  | dTLC-S | dTLC-LP | Net flow |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | % of Low-vdd | Improvement by refinement | % of Low-vdd | Improvement by refinement |
| alu4 | 58.72% | 60.36% | 3.04% | 59.10% | 9.40% |
| apex2 | 68.94% | 69.69% | 4.53% | 68.66% | 5.88% |
| apex4 | 58.99% | 58.25% | 5.75% | 57.82% | 8.76% |
| bigkey | 76.83% | 77.44% | 2.01% | 77.27% | 6.37% |
| clma | 79.17% | 80.79% | 4.46% | 80.23% | 10.33% |
| des | 79.90% | 80.38% | 2.68% | 80.61% | 2.47% |
| diffeq | 91.23% | 91.56% | 3.22% | 91.62% | 1.43% |
| dsip | 77.69% | 78.01% | 1.28% | 77.77% | 2.83% |
| elliptic | 93.69% | 94.09% | 1.51% | 94.11% | 0.59% |
| ex1010 | 69.21% | 69.66% | 5.99% | 69.33% | 8.67% |
| ex5p | 65.50% | 64.45% | 4.72% | 65.21% | 5.57% |
| frisc | 99.06% | 99.07% | 8.99% | 99.08% | 9.22% |
| misex3 | 64.58% | 65.90% | 3.26% | 64.55% | 6.92% |
| pdc | 71.34% | 72.24% | 3.79% | 71.94% | 5.45% |
| s298 | 81.28% | 81.88% | 2.00% | 81.76% | 2.34% |
| s38417 | 85.40% | 86.31% | 3.47% | 86.01% | 4.36% |
| s38584 | 94.42% | 94.56% | 3.57% | 94.42% | 2.63% |
| seq | 61.38% | 62.21% | 3.38% | 61.56% | 6.22% |
| spla | 69.35% | 70.69% | 4.02% | 70.09% | 5.17% |
| tseng | 95.88% | 96.55% | 3.33% | 96.55% | 1.21% |
| Ave. | 77.13% | 77.70% | 3.75% | 77.38% | 5.29% |

Table 2. Denotation in Table 3

| dTLC-S | sensitivity-based code by Yan |
| --- | --- |
| dTLC-LP | LP-based code by Yan |
| LP_trans | Removing “min” from LP-based code |
| nw | Network flow-based code |
| LP | Time budgeting time in LP_trans code |
| nw_sp | Time budgeting time in network flow-based code |
| input | Test case loading time |
| nw_vdd | Bottom-up vdd assignment time in network flow-based code |
| nw_global | Global refinement time in network flow-based code |

Table 3: Runtime

|  |  | dTLC-S | dTLC-LP | LP_trans | LP | nw | nw_sp | input | nw_vdd | nw_global |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| alu4 | 10716 | 124 | 483 | 254 | 96 | 117 | 2 | 50 | 48 | 17 |
| apex2 | 14860 | 379 | 1153 | 954 | 425 | 284 | 4 | 112 | 133 | 35 |
| apex4 | 9131 | 178 | 461 | 431 | 196 | 116 | 1 | 56 | 44 | 15 |
| bigkey | 18622 | 416 | 1344 | 969 | 501 | 342 | 5 | 201 | 113 | 23 |
| clma | 91620 | 16800 | 55901 | >8hours | >8hours | 16657 | 154 | 2048 | 10710 | 3745 |
| des | 15243 | 288 | 1055 | 857 | 350 | 337 | 4 | 155 | 157 | 21 |
| diffeq | 13664 | 144 | 554 | 476 | 281 | 130 | 3 | 65 | 57 | 5 |
| dsip | 11444 | 132 | 407 | 407 | 180 | 164 | 2 | 84 | 66 | 12 |
| elliptic | 30192 | 913 | 3137 | 1883 | 900 | 997 | 12 | 420 | 544 | 21 |
| ex1010 | 33265 | 1423 | 5109 | 5244 | 2460 | 1717 | 20 | 582 | 895 | 220 |
| ex5p | 8722 | 94 | 187 | 1358 | 1222 | 107 | 2 | 44 | 47 | 14 |
| frisc | 40662 | 1912 | 6135 | 4230 | 1887 | 5034 | 48 | 749 | 4054 | 183 |
| misex3 | 10271 | 107 | 276 | 383 | 190 | 127 | 2 | 54 | 54 | 17 |
| pdc | 40001 | 2509 | 8210 | 8189 | 3695 | 2812 | 36 | 769 | 1702 | 305 |
| s298 | 16852 | 238 | 837 | 665 | 399 | 258 | 5 | 113 | 123 | 17 |
| s38417 | 57503 | 2896 | 9153 | 6337 | 3758 | 2685 | 60 | 705 | 1691 | 229 |
| s38584 | 46014 | 1893 | 6864 | 4128 | 2388 | 2619 | 46 | 473 | 1977 | 123 |
| seq | 13426 | 203 | 509 | 391 | 162 | 196 | 4 | 56 | 105 | 31 |
| spla | 27908 | 1009 | 3340 | 2018 | 882 | 968 | 17 | 225 | 588 | 138 |
| tseng | 9603 | 72 | 164 | 126 | 60 | 63 | 1 | 33 | 28 | 1 |
| Ave. |  | 1586 | 5264 | 4760 | 2442 | 1791.5 | 21 | 350 | 1157 | 259 |
|  |  | 1x | 3x | 3x | 100x | 1 | 1 |  |  |  |